用偏馈天线接收亚太新唐人实例教程

二零一八年十月

前言

新唐人亚太台属于C波段，通常需要用正馈天线（大锅）接收。由于锅大，通常需要在房顶、楼顶、地面放置。现在在城市楼顶属于私人的了，楼顶主人通常不让放置杂物和接收设备，在地面放置更不现实。经过实践，新唐人亚太台C波段在信号较强地区，可以用偏馈锅（小锅）接收，在信号稍强地区可以用偏馈锅加高效馈源盘接收。这样就可以在阳台内外接收了，解决了城市接收设备的放置问题。同时在农村可以解决有的客户嫌锅大目标大的心理障碍问题。目前韩星五A新唐人信号不好，有的地区很长时间收不到信号了。如果这些地区也在亚太新唐人信号较强或稍强地区，就可以用原来收韩星五A新唐人的设备，转收亚太新唐人了。以下是接收实例教程，供参考。

一，偏馈天线简介

偏馈天线按照直径可以分为35厘米、45厘米、60厘米、75厘米、90厘米和一些不常用的直径更大的天线。本文重点以60厘米、75厘米偏馈天线来做简要安装说明。

这里的直径是指横直径，比如：75厘米的偏馈天线横直径是76厘米，竖直径实际上是80厘米左右，如右图：当然厂家不同，也各有差异。

二，高效馈源盘简介

高效馈源盘，顾名思义，就是能有效的大幅度的提高信号质量的辅助设备。高效馈源盘，是偏馈天线接收C波段信号专用，接收KU波段信号不起作用，在正馈天线上也不起作用，甚至还阻挡信号。购买渠道可以找到卖天线的商家。

也可以在网上购买，注意安全，可以让常人帮忙在网上代购，价钱25元左右，如果是普通馈源盘,只能增加8%-10%的信号质量，       如果自制馈源盘也可以增加10%-12%的信号质量。如上图：商购或网购时都会配专用C头馈源夹的。

三，天线接收卫星信号的原理

偏馈天线主要是用KU波段高频头(简称KU头)用来接收KU波段的卫星信号，如果换上C波段的高频头（简称C头），同样可以接收C波段的卫星信号。

本文讲解用偏馈天线（俗称小耳朵）来接收中新二号通讯卫星发射的新唐人亚太台。中新二号卫星位于东经88度，中星二号卫星向地面发射的信号分为C波束和KU波束，C波束的卫星信号需要使用C波段的高频头来接收。

由于新唐人亚太台的卫星电视信号是C波段信号，只能用C头来接收，该信号是由静止在位于东经88度赤道上空的中新二号通讯卫星发射的。卫星发射到地球表面的是高频电磁波，凹面天线（就是所有的正馈锅和偏馈天线锅）可以将信号收集起来，反射汇聚到正前方一个焦点处，此焦点处如果有一个高频头，高频头就可以将高频电磁波信号放大后降低频率，输送到卫星数字接收机，接收机解码后，就可以看卫星电视节目了。如下图：

本文所说的信号质量多数都是阿里芯片接收机反应的数据，和现在高清机显示的信号质量有差别。实际上不同接收机显示的信号质量也会有差别的。

下面表格是3种天线不同安装方式下的信号质量对照表。

(接收机是阿里芯片如上图)

| 偏馈天线尺寸 | 安装方式 | 是否加馈源盘 | 信号质量 | 收看效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75厘米 | 正装 | 不加馈源盘 | 43%-53% | 好 |
|  |  | 加馈源盘 | 69%-77% | 好 |
|  | 倒装 | 不加馈源盘 | 35% | 好 |
|  |  | 加馈源盘 | 53% | 好 |
| 60厘米 | 正装 | 不加馈源盘 | 29%-35% | 好 |
|  |  | 加馈源盘 | 43%-50% | 好 |
|  | 倒装 | 不加馈源盘 | 30% | 好 |
|  |  | 加馈源盘 | 41% | 好 |
| 45厘米 | 正装 | 不加馈源盘 | 19% | 不能看 |
|  |  | 加馈源盘 | 29%-37% | 好 |
|  | 倒装 | 不加馈源盘 | 12% | 不能看 |
|  |  | 加馈源盘 | 29% | 好 |

备注：信号质量会受天气，时间，地域，偏馈天线的大小，C头质量，卫星发射，安装调整时各零件的组合，接收机种类…等几个方面的影响，以上数据仅供参考。

四，安装方法

1，准备材料：一面偏馈天线（75\60\45厘米），一台免费数字接收机，一只C波段单本振单输出高频头，一只C头馈源夹，一只高效馈源盘，F头两个，75欧姆同轴电缆若干 。

经实测75厘米和60厘米偏馈天线在大陆一定范围内可以很流畅收看亚太NTD，不受下雨刮风的影响。

看下面的场强图可以知道第一环线内外用偏馈天线接收亚太NTD是没有问题的，包括广东，广西，云南，贵州，四川，湖南，湖北，江西，江苏，浙江，上海，安徽，还有西藏、陕西、河南的南部…这是根据场强图做的分析，还是以各地实测为准。本文测试仅仅是华中地区，华东、华南地区效果应该更好。88度中新二号卫星C波段场强图（如图）

2，60厘米偏馈天线的安装及调试：

首先把偏馈天线锅组装好，固定好支架后就可以调试，调星仪或接收机输入亚太NTD的参数：

本振频率：05150.

下行频率：03658(或03655、03656、03657、03659均可）

符 号 率：03000。

视频PID  0513

音频PID  0514

时钟PID  0033

极化方式：水平（H）

22Ｋ：关。

ＤISEQC：关

模  式 ：免费栏目（免费）

。

以上是60厘米偏收亚太NTD的实际效果图，馈源夹还可以再往后夹，即把高频头向前轻轻移动并查看信号，根据信号变化情况来确定最佳位置。

第一次调星时为了尽快找到信号源，最好是把高效馈源盘安装在C头上，位置在C头前端的中间靠后一点，馈源夹夹在C头距最前沿口（就是防雨盖的位置）4-5厘米处，天线方位角和1.2米大锅接收亚太新唐人一样，简单的说，就是锅朝向天空中新2号卫星的方向，中新2号在赤道（东经88度）上空是固定不动的。

C头的极化角就是零刻度线指向的位置，不同卫星极化角是不一样的，亚太新唐人是：零刻度线指向2点钟方向，如图所示。

第一次为了熟悉方位角，仰角，馈源夹，馈源盘的安装位置，最好找到一块空地，前后左右没有任何树，楼房，山头遮挡的地方，按指南针的正南方向，在地上画一条指向正南的长线，用量角器再把方位角划出来，查到本地方位角是南偏西50度（假设某个地方的方位角是南偏西50度），每个地方纬度不同，方位角也不同，同一个地区基本一样，就好像是卫星不动，站在地球不同位置的人要想面对面正好看到天上的中新2号卫星，不同位置的人正面的朝向就会不一样。（注：天上几千颗人造卫星都在赤道上空的太空中，大气层外面，不同卫星在赤道上空分布的位置不一样，中新2号在赤道东经88度的上空。）

连接好调星仪，没有调星仪连接好提前设置好亚太新唐人参数的接收机，接收机通电（移动电源或电线），在亚太新唐人频道，按遥控器的信息键或调星键，就可以调星了（不需要连接电视机），在南偏西50度（假设某个地方的方位角是南偏西50度），慢慢移动锅，在本地方位角线（刚在地上画的）左右5度范围内找信号，接收机反应信号不灵敏，有滞后性，每移动1.5度就停1-2秒，调星仪就不用这样，只要缓缓移动就可以，找到信号后，再仔细调方位角，仰角，极化角。找到最强信号后，用记号笔把方位角，仰角，C头，馈源盘目前的位置做好记号，以后再在本地其他位置安装就方便了。

C头种类不同，长度不一样，本文使用的是卓异C头，全长15厘米，馈源夹夹在距离C头前端4-5厘米之处，注意，不同C头长短是不一样的，如上图，以实测为准。

60厘米的锅，正装时信号最好时,调星仪显示信号质量是29%，这是不加馈源盘时的信号质量。如果加馈源盘,信号质量可以达到44%以上,正常收看的门槛是24%（调星仪的显示）。如右图所示，从右图可以看出高效馈源盘正好夹在C头馈源夹的前面，几乎没有空隙，而馈源夹最多还可以往后移动1cm

左右的距离，就到极限了。

60厘米的偏馈天线，倒装也一样：如图所示，高频头可以不动，和正装时一样。

馈源夹也可以再往后移动1厘米，馈源盘紧贴馈源夹，各地还是以实测为准。

加馈源盘信号质量可以达到35%，如下图：这是调星仪显示的数据，阿里芯片接收机显示的信号质量可以达到41%以上。

在楼顶安装不方便的话，可以在阳台上安装，阳台上由于防盗网、墙壁的遮挡，信号质量会有所下降，视具体情况而定，阳台上信号质量可以达到43%

如果在室内倒装，信号质量也可以达到33%，塑料和泡沫垫子对信号的遮挡作用很小。如下图：是室内倒装图，阳台只有1.2米的高度

3，75厘米偏馈天线安装及调试

如果是75厘米的偏馈天线，信号质量就更好了。下图是75厘米正装、倒装的效果图。

75厘米偏馈天线正装时，馈源夹距离高频头前端是6厘米。如右图。75厘米偏馈天线信号强，不加馈源盘就可以轻松收看，效果最好时，阿里芯片接收机显示信号质量为53%，

加馈源盘信号质量好时可以达到77%（上午），晚上可以达到69%(如下图)正常收看的门槛是信号质量24%。

75厘米的锅倒装时快速找仰角还有一个比较实用的方法：就是直接把锅前端放在地上或砖块上，找到信号后把后面再用石头垫起来如图所示，把锅前、后沿距地面距离用尺子量一下，记住这两个数据，就是仰角的参考依据。以后再调星时，这两个数字就是本地的仰角，找信号也就很快了。只要第一次找到亚太新唐人信号，做好记录以后再找就很方便了。所以调星时卷尺和记号笔一定要带上。

4，45厘米偏馈天线安装及调试

下面是45厘米的偏馈天线收看亚太NTD的正装和倒装示意图，当然首先75厘米的锅和60厘米的锅在该地都可以流畅收看亚太NTD的情况下，才能用45厘米来收看。45厘米的偏馈天线，为了信号有保障，质量一定要买好的偏馈天线。

如果60厘米偏馈天线用阿里芯片接收机信号最好时才37%（指加馈源盘时）左右，那就不用试45厘米的偏馈天线了。一般75厘米偏馈天线的信号质量比60厘米偏馈天线多15%-20%,以此类推，可以认为60厘米偏馈天线比45厘米偏馈天线信号质量多15%-20%。

45厘米偏馈天线加馈源盘，信号最好时可以达到37%（阿里芯片接收机显示），但不稳定，刮风时，信号质量30%左右，也可以全天正常收看。

在阳台上收看的情况不是很理想，因为阳台上下有墙体遮挡，倒装时信号质量最好时只有22%，就差2%的信号质量，但动一下脑筋还是可以的， 如图：左上图那个铁盘子可以增加2%-3%，此图是实验多次才成功的，开始还在旁边放一只炒菜的锅也可以增加2%的信号，就是不好固定。此盘子是放在一只纸盒子上（纸盒子大小和盘子差不多，这样好调整盘子的朝向。），只要是金属能反射电磁波都可以，本文此法只是抛砖引玉。

五，自制馈源盘、馈源夹

有时偏馈上用的C头馈源盘和馈源夹不好购买，我们可以自制这些卫星器材。以弥补市场不足造成的窘境。

1，自制馈源夹

第一种方法： 准备2厘米宽的铁皮（不锈钢、铝也可）两条，厚度1毫米左右。长铁皮剪成28厘米长，短铁皮剪成16厘米长。长铁皮打三个孔，分别在距中心9.8厘米，13厘米处打孔，短铁皮打五个孔。在距中心5厘米，7厘米处打孔，如图所示：

第二种方法：这种自制馈源夹更简捷，用C头原来的馈源夹和偏馈天线自带的馈源夹的下部分组合在一起，只把ku头的馈源夹下半部分磨去一些，再各打三个孔就解决了。

第三种方法：此方法也简单，用C头原来的塑料馈源夹和偏馈天线自带的馈源夹的下部粘合在一起，只把ku头的馈源夹下半部分磨去一些，再用AB胶或502胶或玻璃胶把它们粘合在一起就行了。

2，自制馈源盘

找一块薄铁皮（或不锈钢/铝皮），在上面划3个同心圆，半径分别为3厘米、5厘米、12厘米。3厘米的圆剪掉，再把剩下的圆环剪成如图的扇形，最后再把3厘米到5厘米的环带每隔5毫米沿半径剪成瓣状，向上弯起如右图所示。

五，各种馈源盘的信号质量比较.

六，调星时请注意

1、调星过程中，信号质量超过６％，即为找到信号的标志，在此基础上慢慢细调即可

2、如果天线倒装，需要在计算仰角的基础上加２０度左右，不同的锅这个值是不一样的，所以这里有误差。

3、极化角：极化角很重要,目测调零刻度指向两点时,不一定很准确,如果收不到信号,可适当旋转一下极化角再调。

4、有人可能对馈源夹夹在高频头哪个具体位置不清楚。所以调星时你可以将C头固定在离锅中心最近的位置，就是馈源夹夹在C头6厘米处（距离防雨盖）再慢慢细调试。

5、至于C头前管口应该伸出高效馈源多大距离，这个很关键。一般是4-5厘米（这里指卓异单本振型号）

6、在目测觉的信号可能会受阻挡时，可以先到开阔地带试调，以积累接收卫星信号的经验。

7、45厘米的偏馈天线收亚太NTD小了点，有时天气原因，信号强度不够。如果不受安装场地限制，就买60厘米以上的偏馈天线。

8、调极化角有一个简单又准确的方法，如图所示:在量角器圆心处打一孔，用细线栓一线锤，当C头的0刻度线和量角器的0刻度线重合，线锤指向60度时，0刻度线此时所指就是时针2点钟。